项目名称：复合泡沫充填防灭火技术研究

完成人（限11人）：张辛亥、杨俊哲、陈晓坤、贺安民、刘文永、安世岗、吴建斌、马功社、张玉涛、金永飞、郑学召

完成单位：西安科技大学、神华神东煤炭集团有限责任公司

项目简介：

1）开发出一种矿用复合固化泡沫充填材料，其主料为粉状、无毒、无味、不燃的无机材料。发泡倍数达到10以上，强度达到1.6MPa以上，充填材料气密性气密性0.85×10^-6m^3/m^2/min。材料固化时间可调，对井下水及空气无污染，适应了不同矿井条件的充填防火需要。

2）根据表面化学、有机化学原理，选择适当的阻化剂与表面活性剂、发泡剂、稳泡剂等进行复配，开发出发泡效果良好、稳泡性能优越的复合泡沫发泡剂。用该阻化泡沫剂与氮气、水制备的惰化阻化泡沫防灭火材料，稳泡时间（半衰期）大于48h，泡沫覆盖处理的煤样在30~120℃范围内的耗氧速度下降50%以上。

3）开发出气动式复合发泡材料充填装备，设备集灌注三种防灭火材料功能于一身，灌注充填材料流量可达10m^3/h以上，其体积小、使用方便、自动化程度高、适应了矿井机动灵活地快速充填的需要。

4）开发出气动惰化阻化泡沫发生与喷、注装置，可制成的乳状细密泡沫，其泡沫灌注流量达到500m^3/h以上；两种设备性能稳定、能够实现连续充填并便于搬运，性能指标达到要求。

主要知识产权目录：

- 文章（限15篇）

| 文章题目 | 期刊名称 | 作者（所有人） | 发表时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机发泡充填材料密闭技术 | 煤矿安全 | 张辛亥、郭戎、白枫桐、郭春雨 | 2015.11 |
| 充填材料对沿空留巷围岩形变特征的影响研究 | 煤炭工程 | 张辛亥、张铎、马金龙、肖旸 | 2014.12 |
| 预氧化煤自燃特性试验研究 | 煤炭科学技术 | 张辛亥、李青蔚 | 2014.11 |
| 充填体宽度对沿空留巷顶板形变特征的影响 | 煤矿安全 | 张辛亥、张铎、马金龙、肖旸、吴慷 | 2014.11 |
| 煤炭自燃灾变过程突变特性研究 | 中国安全科学学报 | 张玉涛、李亚清、邓军、张辛亥 | 2015 |
| 矿井火灾烟气蔓延特性的多维混合模拟研究 | 煤矿安全 | 张玉涛、陈晓坤、张喜臣、李亚清、Jerry Tien | 2015 |
| 遗煤二次氧化过程中自燃极限参数变化规律试验 | 安全与环境学报 | 张辛亥、李青蔚、肖旸、鲁军辉、邓军 | 2016.08 |
| 预氧化煤自燃特性试验研究 | 安全技术及工程 | 张辛亥、李青蔚 | 2014.11 |

- 专利&软著

| 专利（软著）名称 | 完成人 | 权人 | 专利（软著）号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一种矿用无机发泡材料制备输送装置 | 张辛亥、吴建彬、张玉涛、刘文永 | 西安科技大学 | ZL201420691531.5 |
| 一种矿井充气式膨胀风墙 | 张玉涛 | 西安科技大学 | ZL201520173281.0 |
| 便携式四合一气体传感器检测设备软件V1.0 | 郑学召 | 西安科技大学 | 2015SR225661 |

- 专著等

| 名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤田火灾防治理论与技术 | 邓军、文虎、张辛亥、陈晓坤、金永飞、马砺、翟小伟、肖旸 | 中国矿业大学出版社 | 2014.09 |