项目公示信息（科技发明奖）

一、项目名称：数字激光测距罗盘仪研制

二、提名者及提名意见

提名单位：陕西省煤炭学会

三、项目简介

本项目属于地质勘探专用仪器制造领域。

该项目是根据矿山井下地质工作的特殊需要，经过多年的试验攻关，研制了数字激光测距罗盘仪。它采用多种传感器技术，结构上采用光电一体化设计，增加了两组激光指向和激光（投线）测量倾斜度的激光模组；界面采用仿真表盘、模拟水准刻度与数字显示；设计了专门的地质体产状测量程序，使得测量地质体产状可以半智能化。它集成了激光指向、激光测倾斜、方位角、倾斜角、数据存储、各种工作模式自由切换、时间、浮标法测流量、磁偏角设置及智能产状测量等专业软件功能。

本项目以陕西省科技计划项目——工业科技攻关项目、陕西陕煤铜川矿业有限公司科技计划项目为依托，历经多年攻关和实践，基于6项专利技术，采用激光指向、激光测距、激光投线、磁方位、重力加速度、陀螺角速度、GPS模块等传感器，完成了一种光电一体化的全新地质工具的设计与实现，并实现了产品化。其创新点如下：

① 方法创新：首先体现在“智能地质体产状测量” 方法的创新。地质体产状测量是地质罗盘仪的基本应用，传统的罗盘仪测量时需要先测量走向、再测量或计算倾向、最后测量地质体的倾角，这样的过程容易产生较大的误差，且效率低，尤其当只能看到地质体向下倾斜的面（即所称“反面”，如在巷道中测量煤层顶板产状），传统罗盘仪更是难以准确测量，且更加繁琐。本数字激光地质罗盘仪，通过前述特殊的算法设计，可以快速准确地获取地质体产状，即所谓智能产状测量。这样无论使用者面对怎样的地质体形态都可以通过一个简单连续的过程，罗盘仪可以自动计算出走向、倾向和倾角快速准确地获取产状。该方法已经获得了国家发明专利：一种数字地质罗盘仪及地质体产状的测量方法（专利号：201310074563）。

其次：体现在“前方任意两点不接触测量”：将激光测距功能与罗盘的测量方位、测量倾斜功能相结合，通过三角关系实现空间不结束测量与计算，能够采用不接触的方式测量前方任意两点的距离、方位和倾斜度。该方法申请了国家发明专利：基于激光测距与方位、倾斜测量的前方任意两点距离的测量；

② 应用创新： 界面设计方面：采用人性化的图形界面仿真设计与数字显示同步实现，比如方位角有类似于机械罗盘的表盘指针，实时、形象地指出方位，同时配合了方位角的数值显示；方位角有横滚、俯仰两个方向的模拟刻度，形象显示当前的倾斜程度，也同时配合了数字显示。如图1所示：

图1：当前“数字激光测距罗盘仪”缺省界面设计与实物

功能设计方面：采用MEMS磁阻传感器、重力加速度传感器、陀螺传感器、激光投线、激光指向等多种微型传感器，可以完成激光辅助指向、测方位、测距离和辅助激光投线倾斜测量、相对旋转角度测量；具有数据存储功能，方便用户长时间准确记录数据，还有磁偏角校正、时间校正、磁场异常提示等功能。总之，它集激光测距、方位测量、倾斜测量、角速度测量、GPS 定位、气压、温度、高程、时 间、秒表、流量、磁场异常报警、数据存储、数据下载等多种功能于一体，并实现了防磁干扰方位测量、自动地质体产状测量、可以同步实现多种野外现场数据的采集。

③结构创新： 结构上采用高度集成化设计，将MEMS磁阻传感器、重力加速度传感器、陀螺传感器、激光投线、激光指向等多种微型传感器集成于一体。并采用3.5寸液晶显示屏、钢化玻璃、铝合金外壳等材质，整体尺寸仅有一盒香烟大小。另外，采用大容量防爆锂电池作为供电电源，可以保证现场长时间操作使用。

本项目研究的数字激光测距罗盘仪，在功能、结构的设计方面和采用的传感器等方面均具有明显的创新价值。

本项目成果于2019年12月27日通过中国煤炭工业协会科技成果鉴定，该成果达到了国际先进水平。2015年度在煤炭科学技术、煤炭与化工等学术期刊发表代表性论文2篇，成果得到了国内外同行的认可；获批国家发明专利1项，实用新型专利5项，为提升地质工作者地质数据采集工作的准确性做出了贡献；研究成果具有很强的市场竞争力和极大推广应用价值。成果已在神华集团、中煤集团、陕煤集团、冀中能源集团、山西焦煤、晋煤集团、同煤集团等13个大型煤业集团，100多家煤矿及部分高校、科研单位等得到应用，经济社会效益显著。

四、客观评价

该项目于2019年12月27日，通过崔希民等专家对本项目进行科技成果鉴定。鉴定委员会根据各评审专家的函审意见，认为该项目成果研发出了一种新型智能化的地质测量工具，应用程度很高，经济、社会效益很大。鉴定委员会专家一致同意通过科技成果鉴定，项目成果达到了国际先进水平。

本项目成果获2015年度在煤炭科学技术、煤炭与化工等学术期刊发表代表性论文2篇，成果得到了国内外同行的认可；获批国家发明专利1项，实用新型专利5项，为提升地质工作者地质数据采集工作的准确性做出了贡献；研究成果具有很强的市场竞争力和极大推广应用价值。成果已在神华集团、中煤集团、陕煤集团、冀中能源集团、山西焦煤、晋煤集团、同煤集团等13个大型煤业集团，100多家煤矿及部分高校、科研单位等得到应用，经济社会效益显著。

## 五、代表性论文专著目录（限8条）

| 序号 | 论文专著名称 | 刊名 | 作者 | 第一完成单位 | 年卷页码 | 发表时间 | 通讯 作者 | 第一 作者 | 国内作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | 知识产权是否归国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用本安型地质罗盘仪数字化设计与实现 | 煤炭科学技术 | 马庆勋 | 西安科技大学 | 2015,43(II):143-146 | 2015年11月 | 马庆勋 | 马庆勋 | 马庆勋 |  |  | 是 |
| 2 | 矿用本安型地质罗盘仪设计与实现 | 煤炭与化工 | 路军臣、马庆勋 | 西安科技大学 | 2015,38(1):136-138 | 2015年1月 | 马庆勋 | 路军臣 | 路军臣、马庆勋 |  |  | 是 |
| 3 | rubberband方法中分段数量的选择对基线校正效果的影响分析[J] | 红外与激光工程 | 赵安新、汤晓君、张钟华 | 西安科技大学 | 2015，44(04) | 2015年4月 | 赵安新 | 赵安新 | 赵安新、汤晓君 、 张钟华 |  |  | 是 |
| 4 | 基于实时数据流的煤矿监测数据流计算模式分析 | 煤炭技术 | 赵安新、张玲、翟勃、卫晨 | 西安科技大学 | 2017.36（12） | 2017年12月 | 赵安新 | 赵安新 | 赵安新、张玲、翟勃、卫晨 |  |  | 是 |

六、主要知识产权证明目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种数字地质罗盘仪及地质体产状的测量方法 | 中国 | ZL201310074563.0 | 2015年6月3日 | 第1685148号 | 西安科技大学 | 马庆勋 |
| 2 | 实用新型 | 一种多功能激光数字地质罗盘仪 | 中国 | ZL201821981459.4 | 2019年6月28日 | 第9021321号 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 许敏、袁增云、马庆勋 |
| 3 | 实用新型 | 一种具有激光指向的数字地质罗盘仪 | 中国 | ZL201320107051.5 | 2013年11月20日 | 第3266344号 | 西安瑞泰电气有限公司 | 马庆勋、马培铨、马培洲 |
| 4 | 实用新型 | 一种多功能测量的数字地质罗盘仪 | 中国 | ZL201320069931.8 | 2013年7月24日 | 第3057989号 | 西安瑞泰电气有限公司 | 马培铨、孙健、马庆勋 |
| 5 | 实用新型 | 一种矿用数字地质罗盘仪 | 中国 | ZL201220076615.9 | 2012年10月3日 | 第2430678号 | 西安瑞泰电气有限公司 | 马庆勋 |
| 6 | 实用新型 | 一种矿用多功能地质工作仪 | 中国 | ZL201220076694.3 | 2012年10月3日 | 第2433307号 | 西安瑞泰电气有限公司 | 马庆勋 |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政 职务 | 技术 职称 | 工作 单位 | 完成 单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马庆勋 | 1 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 方案设计，方法研究 |
| 许敏 | 2 | 副总工程师 | 正高工 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 项目研发组织 |
| 袁增云 | 3 | 无 | 工程师 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 参与制定研发方案并实施 |
| 姚顽强 | 4 | 院长 | 教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 需求分析，方案设计 |
| 赵安新 | 5 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 系统研发，软件实现 |
| 崔晓临 | 6 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 系统研发，软件实现 |
| 吴映瞳 | 7 | 无 | 讲师 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 电路设计，程序开发 |
| 王辉 | 8 | 无 | 工程师 | 西安瑞泰电气有限公司 | 西安瑞泰电气有限公司 | 电路设计，程序开发 |

八、主要完成单位情况

1.西安科技大学

第一完成单位，西安科技大学，在本项目研究过程中，主要参与了项目的前期需求调研、方案设计、结构设计、工艺改进。在关键的数据分析软件研发过程中，进行了算法研究实现；在硬件原理设计、传感器选型等方面发挥主导作用；配合项目的现场测试，性能测试，工艺完善，在多个不同条件的矿井进行技术现场试验与效果验证，全面主导了该项技术的实现。

2. 西安瑞泰电气有限公司

第二完成单位，西安瑞泰电气有限公司，主要完成“YHL90/360 型矿用本安型测距罗盘仪”的软硬件的设计与研发，后期完善性的持续性研发工作。并且，在国家安标中心指定的检测机构，进行了产品的性能检测、防爆检测，获得了国家安标中心的安标认证（煤安认证）。

3. 陕西陕煤铜川矿业有限公司

第三完成单位，陕西陕煤铜川矿业有限公司，主要参与了项目的前期实验性工作，需求调研、方案设计、结构设计、工艺改进。负责项目的现场测试，性能测试、工艺完善，协调联系多个不同条件的矿井进行技术现场试验，在不同版本的技术升级改造中，提出了切实可行的方案修改意见。

八、完成人合作关系说明

第一完成人马庆勋、第四完成人姚顽强、第五完成人赵安新、第六完成人崔晓临、第七完成人吴映瞳为西安科技大学教师，其中，马庆勋与姚顽强共同承担本项目的立项任务，二人共同立项完成了本技术的研发工作；第二完成人许敏、第三完成人袁增云陕西陕煤铜川矿业有限公司的各完成人，马庆勋与第二完成人许敏、第三完成人袁增云共同完成一项专利技术；第五完成人赵安新、第六完成人崔晓临对本技术的系统研发，软件实现做出了重要贡献；西安科技大学各完成人在项目立项、工艺规范制定方面进行了深入合作，在该集团公司进行了2年多的技术服务立项，尤其对技术的研发过程的性能测试、工艺规范的制定做出了重要贡献。第七完成人吴映瞳与第八完成人王辉，对技术的需求设计、电路设计、程序开发做出了突出贡献，并进行了部分产业合作；主要进行了本技术仪器部分的软硬件实现。